## Slide 1
§0.1 社会課題 ― k8s に「経路意図」を書く OSS API が無い
0.1
現代の DC は multi-homed が標準。だが k8s から「どのテナントをどの transit に出すか」を
tenant 単位で宣言的に書く OSS API が不足 → intent と mechanism が分離していない
(a) path intent ギャップ
batch=安い transit / 低遅延=速い transit
を k8s から記述できない
(b) compliance / 主権
「特定 tenant は特定経路」を宣言・
validation・GitOps 管理する手段が無い
(c) 障害耐性
多重 transit でも片肺障害に
k8s 側から動的追従できない
(d) 5G / telco 統合
SR-TE backbone の path class を
k8s pod が意識できない「leaf」のまま
→ 運用は手作業・属人化。これを宣言的に解くのが本研究

## Slide 2
§0.2 既存手法とその限界 ― 抜けているのは「テナント単位の経路クラス」
0.2
手法
per-tenant 経路
抽象化
OSS
multi-intent
Cilium OSS Egress GW
✗
IP のみ
✓
✗
Cilium Enterprise SRv6
△
明示SID
✗商用
✗
Calico OSS Egress GW
✗
IP のみ
✓
✗
TPC / Istio egress
✗
NAT/L7
? /✓
✗
本研究 (color)
✓
color (intent)
✓
✓
最も近い Cilium Enterprise SRv6 L3VPN に対する 4 つの構造的差別化:
①抽象化
明示SID→color(intent)
②粒度
1tenant×N intent が自然
③統合
egress GW+SR-TE を1 CRD
④OSS
Calico-VPP OSS で初

## Slide 3
§0.3 抽象化の必要性 ― color=intent は IETF 標準で採用済み
0.3
「explicit SID を operator が直接書けば?」への答え:出典を 3 段階に分け、中核は normative RFC に帰着
Tier 1
RFC
RFC 9256: color=intent(§2.1)/ color steering(§8.4)
/ BSID network opacity(§6)
RFC 9012: color semantics は operator scope
RFC 8402: per-flow state は ingress=headend に限定
Tier 2
個人draft
filsfils considerations: RFC §6 の運用上の例示
(BSID が domain churn を source 設定から隠す)
Tier 3
初期draft
intent-aware routing: Data Sovereignty 等の
use case = 方向性の傍証(権威ではない)
結論
「抽象化が必要か」は RFC 9256 で
既に決着。本研究の問いは
「それを k8s でどう実装するか」
なぜ k8s で explicit SID が不適切か
path の消費者(namespace 所有者)と
network operator が組織的に別。
SID 直書きは workload に topology 知識を強要。
color = 境界を跨ぐ安定契約
本研究 = 確立済みの IETF intent 抽象を k8s declarative model へ写像する
(A) CRD に color を first-class field (B) BGP reconcile chain を Calico-VPP に統合 (C) per-VRF eBGP で multi-domain 再現

## Slide 4
§0.4 本研究のアプローチと貢献 ― 3 つの設計選択
0.4
IETF SR Policy の intent 抽象を、k8s の宣言的 reconcile chain として実装する
EgressPolicy
CRD (color)
bgp-
controller
BGP
(color ext-comm)
calico-vpp-
agent
VPP
(SRv6 steer)
(a) color を first-class API に
既存 egress GW は「どの IP で出るか」だけ。
color=path intent を CRD のフィールドに昇格
(b) BGP 配布で宣言↔dataplane 接続
CRD→controller→BGP→agent→VPP を
宣言的 reconcile chain で一気通貫
(c) per-VRF eBGP で carrier PE 構造
static route でなく per-upstream VRF+eBGP。
backbone 一体化(v1alpha2)の scaffolding

## Slide 5
§0.5 Motivation ↔ Evaluation の対応(1:1 で立証)
0.5
§0.1 の各社会課題が、評価でそのまま立証される設計になっている
社会課題(§0.1)
評価での立証
(a) tenant 単位 path intent
color 分岐の pcap 立証(A→ISP-A / B→ISP-B)
(b) compliance 強制
EgressPolicy lifecycle(selector+validation+enforcement)
(c) 障害耐性
eBGP withdraw → 自動 failover を pcap 立証
(d) 5G/telco 拡張
v1alpha2 roadmap(§8.5)で proposed extension
→ 「機能・アーキ・API」を評価軸に、各 motivation を実機で立証(性能比較は scope 外)

## Slide 6
§0.6 References ― 出典強度を 3 段階で明示
0.6
normative RFC を中核に、Internet-Draft は補強/例示として分離(査読耐性のため)
Tier 1
Normative
RFC
RFC 9256 Segment Routing Policy Architecture ― color=intent(§2.1)/ steering(§8.4)/ BSID opacity(§6)
RFC 9012 BGP Tunnel Encapsulation ― Color Extended Community、semantics は operator scope
RFC 8402 Segment Routing Architecture ― per-flow state を ingress(headend)に限定
Tier 2
個人draft
draft-filsfils-spring-sr-policy-considerations(Cisco 筆頭、de-facto 参照)
― RFC 9256 §6 の運用上の例示(BSID が domain churn を source 設定から隠す)
Tier 3
初期draft
draft-hr-spring-intentaware-routing-using-color(初期個人 draft)
― intent の 3 次元 + Data Sovereignty/Multi-Tenant 等。方向性の傍証としてのみ引用
既存手法調査(§0.2): Cilium / Isovalent docs・KubeCon talk・Cisco SR-TE 資料(本文 §0.6 に URL 一覧)

## Slide 7
研究概要 ― ひとことで
概要
Pod の外向き通信を、テナントごとに「どの経路で出すか(intent=color)」を CRD で宣言的に制御する
Pod / テナント
(namespace)
EgressPolicy
color: 100
headend
= Pod ノード
SRv6 で encap
egress GW
decap → VRF 振分
ISP-A(低遅延)
ISP-B(低コスト)
color = 経路の「意図」(RFC 9256)。実経路は controller が解決
= 既存 egress GW(「どの IP で出るか」だけ)に
「どういう経路で出るか(color)」の選択軸を first-class で足す研究

## Slide 8
何ができるようになるか ― Before / After
効果
Before(既存 egress GW)
全テナント
の Pod
一律の出口
(色なし)
→ コスト/compliance/遅延を作り分けられない
After(本研究)
tenant A
color 100
ISP-A 低遅延
tenant B
color 200
ISP-B 低コスト
kind: EgressPolicy
selector: {tenant: a}
egress: { color: 100 } # 意図を書くだけ
テナントごとに『どの経路で出すか』を CRD 一行(color)で宣言 → BGP 配布 → SRv6 で実経路に反映

## Slide 9
どこまで実装したか ― 実装状況
実装
3-VM lab で SRv6 dataplane まで実機検証済み。本番化前の stub が一部残る
CRD
v1alpha1
✅
bgp-
controller
✅
BGP
配布
⚙ stub
agent
hook
⚙ skel
vpp-route-
sync
✅
VPP
SRv6/VRF
✅
✅ 実装 + 実機検証済み
・CRD:apply / validation 実機OK
・bgp-controller:reconcile / finalizer 実機OK
・SPECA 指摘(uniqueness/restart/pool)も修正
・lab:egress node + sim-ISP×2 + eBGP + VIP広告
・vpp-route-sync:gobgp RIB → VPP VRF FIB
・E2E:SRv6 decap→VRF→ISP ping + 動的 failover
⚙ stub / skeleton(本番化前)
・VIP allocator:in-memory stub
(合成 VIP。本番は Calico IPAM)
・BGP distributor:logging stub
(本番は gobgp で Color Ext-Community 配布)
・agent hook:manager/watcher は実装+unit test
済だが agent 本体への wire-up は未

## Slide 10
今後の実装予定 ― v1alpha1 完成 → v1alpha2
予定
残りは「stub→本番 backend」「headend steering の wire-up」、その先に backbone 一体化
近期:v1alpha1 完成
SNAT(cnat)統合
pod src → per-tenant VIP
headend SR steering
agent を main に wire-up
(SRv6Provider + pod cache)
本番 backend 化
Calico IPAM allocator /
gobgp distributor
route-sync を in-agent
exec-vppctl → vpplink
将来:v1alpha2
SRv6 backbone 一体化
RFC 9252 services SAFI で
color を backbone まで連続
HA / 冗長
anycast / 複数 egress endpoint
dual-stack
End.DT4 / IPv4 対応
v1alpha1「k8s egress GW を SR-TE 化」 → v1alpha2「k8s pod を carrier SRv6 backbone の first-class endpoint に」